СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРЕВОЛОЦКОГО  РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2014 г № 126

Об утверждении схемы водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения МО Южноуральский сельсовет

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»,  основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.5 Устава муниципального образования Южноуральский сельсовет, Совет депутатов МО Южноуральский сельсовет РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Южноуральского сельсовета (согласно приложению №1).

2.Утвердить схему теплоснабжения  МО Южноуральского  сельсовета (согласно приложению № 2)

3. Настоящее Решение вступает в силу  со дня его официального обнародования.

4.Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную  комиссию по охране окружающей среды, общественного порядка и благоустройства.

Глава муниципального образования                                    В.Д.Захаров

Разослано:  администрации сельсовета, в объявление,  постоянной комиссии ,прокурору

Приложение №1

Решению Совета депутатов МО Южноуральский сельсовет

от 27.01. 2014 г   № 126

Схема водоснабжения и водоотведения

Южноуральского сельсовета

Переволоцкого района Оренбургской области

Ст.Сырт 2014 год.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Паспорт схемы………………………………………………………………….....4

Глава 1. Схема водоснабжения…………………………………………………..6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования………………………………………………………………………..6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования………………………………………………………………………..6

1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения…………………6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в  водоснабжении муниципального образования………………………………….8

1.2 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения……………………………………………………………………9

1.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения…………………………………………………………..11

1.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и моернизацию объектов централизованных систем водоснабжения…………12

Глава 2. Схема водоотведения………………………………………………….18

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования………………………………………………………………………18

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования…………………………………………………..18

2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования…………………………18

2.2 Перспективные расчетные расходы сточных вод…………………………18

2.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения……………………………………..19

2.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения………...20

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Южноуральского сельсовета на период до 2034 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Южноуральского сельсовета  Переволоцкого района Оренбургской области.

- Генерального плана Южноуральского сельсовета.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных  систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Южноуральского сельсовета  Переволоцкого района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Южноуральского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Оренбургская область, Переволоцкий район, Южноуральский сельсовет

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов ;

-  	строительство новых водозаборных узлов ;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Южноуральского сельсовета в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей на ст.Сырт

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2024г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция скважин;

- поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

- строительство новых КНС;

- строительство самотечных коллекторов.

Второй этап 2024-2034г

.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Южноуральский сельсовет  расположен на востоке Переволоцкого района, к западу от г.Оренбурга. В состав Южноуральского сельсовета  входит один населённый пункт с количеством населения (на 2014г.):

- ст.Сырт  (956чел.)

Итого общая численность населения на 2014г. составляет 956 человек.

На территории Южноуральского сельсовета имеется центральный водопровод   питьевой воды, закольцованный на трех водяных скважинах и водоеме на 150 м3.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения ст.Сырт в виде таблицы.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |
|  | Схема сетей водоснабжения |  |  |
| 1.1 | Водопотребление-Всего | тыс. м3/сут. | 11428 |
|  | полив | тыс.м3/.сут | 0,312 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 11000 |
|  | - % охвата центральным водоснабжением | % | 100 |
|  | - количество водоразборных колонок | шт. | 2 |
|  | - производственные нужды | тыс. м3сут. | 428 |
|  | - количество пожарных гидрантов | шт. | 2 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,624 |
|  | - количество скважин | шт. | 4 |
|  | - год строительства скважин |  | 1903,1985,1986,1989, |
|  | - % загруженности | % | 50-100 |
|  | - емкости, резервуары уст. на водозаборе | шт./м3 | 150 |
|  | - оборудование для очистки воды |  | 0 |
|  | - станция II подъема их мощность | тыс. м3сут. | 65000, 223200 |
|  | - оборудование, насосы емкости, резервуары |  | 3 насоса 1 резервуар |
|  | - % загруженности | % |  |
|  | - % изношенности | % | 70 |
|  | - водоподготовка (очистка, хлорирование, фторирование и др.) |  |  |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 7150 |
|  | - магистральные трубопроводы | км | 5230 |
|  | - разводящая сеть | км | 1920 |
|  | -водонапорные башни, объем, адреса установки | 2 | Ул.ж/д 23 Ул.Степная 2а |
|  | -резервуары чистой воды, их объем, место установки, адрес | 1 | 150м3 ст.Сырт |
| 1.4 | Перспективы развития системы водоснабжения (строительство или реконструкция водозаборов и сетей) |  | Капитальный ремонт И строительство |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня).  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* )

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Южноуральского сельсовета

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 2 | Ст.Сырт Ул.Степная 2б Ул.Степная 7 |  | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 250 | 7,5 | - |
|  |  |  | ЭЦВ6-16-140 | 16 | 250 | 7,5 | - |
| 3 | Ст.Сырт ул.Горная 1а | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 250 | 7,5 | - |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 159 мм общей протяжённостью 7150 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением  охвачена вся территория  Южноуральского сельсовета.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Южноуральского сельсовета  проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют  реконструкции ремонта.

## 1.2 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Южноуральского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Южноуральского сельсовета приведены  в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок - 2024г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | Ст.Сырт | - | 956 | 44 | 1000 | 100 | 1100 |

В перспективе развития Южноуральского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Южноуральского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 5.

Таблица суммарного водопотребления по Южноуральскому сельсовету на период с 2024 по 2034гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до2024 | Хоз-питьевые нужды | чел | 956 | 160/160 | 152,96 | 55,83 | 782,40 | 42,38 |
|  | Полив | чел | 156 | 50 | 78,0 | 11,42 | 190,25 | - |
|  | Итого: | чел | 956 | - | 230,96 | 67,25 | 972,65 | 42,38 |
| II-этап до 2034г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1000 | 160/160 | 160,00 | 58,40 | 790,40 | 42,8 |
|  | Полив | чел | 178 | 50 | 89,0 | 11,40 | 190,00 | - |
|  | Итого: | чел | 1000 | - | 249,0 | 69,80 | 980,40 | 42,8 |

## 1.3  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Южноуральского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектом предусмотрено:

1.1 Провести капитальный ремонт с гидроизоляцией водяного резервуара емкостью 150 м3;

1.2 Провести капитальный ремонт водовода ( выполнить из пластиковых труб диаметром 160мм) от резервуара до поселка и провести капитальный ремонт напорного водовода ( из полиэтиленовых труб диаметр 100мм), от водозаборных скважин до резервуара;

1.3. Восстановить скважину № 3;

1.4. Подготовить проект и восстановить приборы защиты и автоматики глубинных насосов с учетом работы на резервуар и непосредственно в трассу водоснабжения

1.5.Установить на 3 скважине глубинный насос СЦВ 6-16-110, заменить трубы и муфты

1.6. Провести капитальный ремонт водопровода

диаметр 110 мм  1500м

диаметр 63 мм  - 850 м

диаметр 32мм    - 100 м

1.7. Выполнить проект на охранную зону всех скважин;

1.8. Восстановить перемычку с железнодорожным водоводом

Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения строящегося клуба на 200 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø150мм)  и установка пожарных кранов.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м  .

Пожаротушение  населённого пункта планируется осуществлять от противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 350м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

## 1.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по  демонтажу  сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная  сооружений и инженерных коммуникаций.

Реестр объектов по ул. Светлая.

| 1 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Светлая дом 2 до ул.Светлая дом 4, станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 96 948 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Светлая дом 5 до ул.Светлая дом 7 станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 96 117 |
| 3 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Светлая дом 8 до ул.Светлая дом 10 станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 96 053 |
| 4 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Светлая дом 11 до ул.Светлая дом 13 станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 94 798 |
| 5 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Светлая дом 14 до ул.Светлая дом 16 станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 92 098 |
| 6 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Светлая дом 17 до ул.Светлая дом 19 станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 72 215 |
| 7 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Светлая дом 20 до ул.Светлая дом 21 станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 55 931 |
|  | Итого: | 604 160 руб |

Реестр объектов по ул. Новая

| 1 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Новая дом 3 до котельной станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 79 864 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Центральная, 2 «а» (вет.аптека), станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область (второй этап) | 85 588 |
| 3 | Капитальный ремонт подземного водопровода от колодца ул.Новая, 3 до ул.Центральная 2 «а» (вет.аптека), станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область (первый этап) | 97 541 |
| 4 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Новая дом 1 до ул.Новая дом 4, станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 95 418 |
| 5 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Новая дом 5 до ул.Новая дом 7, станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 92 098 |
| 6 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Новая дом 8 до ул.Новая дом 10, станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 85 446 |
| 7 | Капитальный ремонт подземного водопровода по ул.Новая дом 11 до ул.Новая дом 13, станция Сырт, Переволоцкий район, Оренбургская область | 95 062 |
|  | Итого: | 631 017 руб |

Глава 2. Схема водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Жилые дома ст.Сырт оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями, выгребными ямами с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотвеедения муниципального образования

В настоящее время отсутствует централизованная система хозяйственно - бытовой канализации  Южноуральского сельсовета.

## 2.2 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

## 2.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

Планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм  самотечных канализационных сетей;

Для осуществления водоотведения необходимо строительство ряда КНС на ст.Сырт

-   строительство новой КНС по ул. Садовая;

- строительство новой КНС на пересечении ул. Центральная  и ул.Светлая

- строительство двух КНС на ул. Железнодорожная;

- строительство новой КНС на пересечении ул. Центральная  и ул.Совхозная

- строительство новой КНС на пересечении ул. Центральная  и ул.Рабочая

- строительство новой КНС на пересечении ул. Центральная  и ул.Октябрьская

- строительство новой КНС на пересечении ул. Центральная  и ул.Молодежная

- строительство новой КНС на пересечении ул. Новая

## 2.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2034г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Приложение №2

Решению Совета депутатов МО  Южноуральский сельсовет

от 27.01. 2014 г   № 126

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Южноуральского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области

ст.Сырт 2014 год

Оглавление

Введение

Общие положения

Характеристика  Южноуральского сельсовета

2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных      источников тепловой энергии.

2.2. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

2.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

3.2. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

4.2. Предложения по новому строительству  тепловых сетей

5. Теплоснабжающая организация

6. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Южноуральского сельсовета  Переволоцкого  района является:

решение муниципального образования Южноуральский сельсовет от 27 января 2014 года № 127

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Южноуральский  сельсовет;

Генеральный план МО Южноуральский сельсовет.

Схема теплоснабжения Южноуральского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений  в систему теплоснабжения.

На основании прогнозирования развития Южноуральского сельсовета определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Южноуральского сельсовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения ж.д.ст.Сырт Южноуральского сельсовета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2034 года.

II. Характеристика  Южноуральского сельсовета

Муниципальное образование Южноуральский  сельсовет  входит в состав Переволоцкого района Оренбургской области.

Южноуральский  сельсовет расположен в восточной части  Переволоцкого  района. На севере граничит с муниципальным образованием Кариновский сельсовет, на востоке с Оренбургским районом,  на западе с муниципальным образованием Донецкий сельсовет, на юге с муниципальными  образованиям  Родничнодольский  сельсовет.

Муниципальное образование Южноуральский сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце октября  в начале ноября, прекращаются в  середине апреля. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 165 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 180 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-28о С и -33о С) и абсолютный минимум равный -38о С. Средняя июльская температура составляет +280 С. Абсолютный максимум достигает +42о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 70см до 1,50 см, в особо снежные годы до 2м.

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток –165

В состав  Южноуральского сельсовета входит один населенный пункт ж.д.ст.Сырт

Площадь Южноуральского сельсовета на 01.01.2014г. –  10444  га.

Административным центром Южноуральского сельсовета является ж.д.ст.Сырт.

На территории населенного пункта ст.Сырт Южноуральского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительными котельными.

2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей ж.д.ст.Сырт Южноуральского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Южноуральского сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Южноуральского сельсовета  практически все индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление, часть домов на твердом топливе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.2. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная МБОУ ООШ ст.Сырт | Нет |
| Котельная Детский Сад ст.Сырт | Нет |

2.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная МБОУ ООШ ст.Сырт | 2,58 | 2,27 |
| Котельная Детский Сад ст.Сырт | 1,03 | 0,21 |

3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Южноуральского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения  то подключение СДК к источнику тепловой энергии  предлагается осуществить от автономного источника. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Южноуральского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ ст.Сырт | 1600 | 1600 |
| 5 | Котельная Детский Сад ст.Сырт | 950 | 950 |

4. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

4.2. Предложения по новому строительству  тепловых сетей

Учитывая развитие территории МО  Южноуральский сельсовет  (строительство Сельского Дома Культуры)  который будет оборудован автономной газовой котельной , предусмотрено изменение схемы теплоснабжения , поэтому новое строительство тепловых сетей  планируется.

5. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Южноуральского сельсовета поселения осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда  и индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами,  негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является  филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в Оренбургском районе (Оренбургцентрсельгаз).

6. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Южноуральского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.